СИСТЕМА ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ ВОДИ В БАСЕЙНАХ СЕРІЇ

ВАН -  1224

ТУУ 29.2-33220719-001:2016

(ПОСІБНИК З  ЕКСПЛУАТАЦІЇ)

# ПАСПОРТ

КИЇВ 2020 рік

## ФІЛЬТРУВАЛЬНА СИСТЕМА ВАН 1224

Стандартва версія:

- Насос AquaViva LX LP200M (220V, без пф, 27m3/h*8m, 1,5kW, 2HP) – 1 шт.

- *Прожектор світлодіодний AquaViva LED003-252led 18W RGB – 2шт.

- Трансформатор 220/12v, 75 W,  Aquant – 1шт.

- Форсунка Kripsol BOF20 5m3/h, 63 mm – 3шт.

- *Пульт управління прожектором (додатково).

Об’єм фільтруючої води для однієї установки – до 100 м3.

Повна потужність разом з прожектором 1,72 кВт.

Можливі варіанти:

Кожний стандартний варіант може бути оздоблений додатковими трубами для підключення:

- електричного нагрівача стандартного типу:  6, 9, 12, 18 кВт, 220/380 В (50 Гц)

(з датчиком  протоку та терморегулятором);

- теплообмінним блоком: 40 – 120 кВТ ( з циркуляційним  насосом або електромагнітним клапаном);

- системою протитечії: поворотна регульована форсунка викиду води, пневматична кнопка запуску, форсунка забору води, пневматичний електричний блок управляння, крани, система трубопроводу, інсталяція  насос-помпа подачі води: 380в, 50Гц, 5,2А, Р:3,0кВ, Qmax: 78,0 м3/годину;

- Гідромассажною системою:  4 – форсунки комбінованої дії.

* Комплектується світлодіодними прожекторами з 2020 року. По домовленості може комплектуватись прожектором LED003-546led 33W RGBX/4M

* Блок управління прожекторами з 2 пультами поставляється окремо під замовленню.

ЗМІСТ

- Вступ

- Загальний вигляд

- Деталі корпусу

- Інструкція по установці

- Загальна інструкція по електриці

- Загальні правила експлуатації басейну з

фільтрувальною системою ВАН 1224

- Інструкція по експлуатації фільтрувальної системи ВАН 1224

  - ВЕСНЯНИЙ ЗАПУСК

  - ЕКСПЛУАТАЦІЯ В СЕЗОН

  - ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

- Догляд за водою

1. ВСТУП

Фільтрувальна система ВАН 1224

складається з двох частин:

- Фронтальної частини, що занурена у воду, включає прожектор - 2 шт., скимер, фільтруючі кишені – 2шт, три форсунки викиду води і труби для сполучення.

- Технічної камери, розміщеної за чашею басейну, що включає насос-помпу, труби, що йдуть від фронтальної частини, систему з'єднань та електричних комунікацій (можуть розміщуватись додаткові блоки).

Принцип роботи  Фільтрувальної системи ВАН 1224

Вода всмоктується через скимер у фронтальній частині, потім фільтрується через фільтрувальні кишені і по трубопроводах надходити до насосу-помпи. Потім по іншому трубопроводу надходити назад у басейн через форсунки, які знаходяться у фронтальній частині.

Фільтрувальна система має наступні переваги:

- швидкий і легкий монтаж;

- адаптація до всіх типів басейнів;

- високий рівень і фільтрації ( від 5 до 15 мікрон)

- відсутність донного зливу в басейні і необхідності підведення  каналізації;

- незначна втрата напору води;

- забір води відбувається з поверхні;

- корпус виконаний з матеріалів, стійких до корозі;ї

- рух води відбувається зі змішуванням на поверхні і на дні басейну;

- вмонтований прожектор

- 100% очищення фільтруючих кишень від забруднень;

- фільтруючі кишені легко чистити;

- швидке і легке підключення електричного нагрівача, теплообмінного блоку,    озонатора, Уф-систем, систем сріблення то що;

- завдяки відсутності труб каналізації виключає можливість їх замерзання чи прориву та не потребує будівництва спеціальної технічної камери.

4. ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ

ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВАН 1224

- Установіть фільтрувальну систему ВАН 1224 на борт басейну (у спеціально підготовлене місце, яке вільне від бортового каменю та має приямок за бортом басейну для розміщення технічної камери).

- Встановіть насос-помпу в технічну камеру (обов’язково встановити резинові кільця), з’єднати з трубами гайками.

- Вставити вилку насосу в електричний таймер.

- Виконайте підключення електричної частин 220в + заземлення, через Диференціальний автоматичний вимикач 2Р 25А 30mA (роботи проводяться кваліфікованим працівником).

- Наповнити басейн водою до рівня, який нижче на 2 см, від верхньої частини скимерної камери.

- Відкрутіть заглушку і залийте воду в трубопровід для заповнення асоса через отвір. Закрутіть заглушку.

- Вставте фільтрувальні кармани в стакани.

- Включіть насос в ручному режимі для початку роботи фільтрації.

- Включіть режим фільтрації по таймеру, управління в положення АВТО.

- Виставте необхідний час фільтрації води в басейні.

5.

5. ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕЛЕКТРИЦІ

Усі електричні з'єднання повинні виконуватись досвідченим електриком.

- Підключення електричних приладів у фільтрувальній системі виконати через Диференційне реле 2Р 25А 30mA ( замовник);

- Фільтрувальну систему необхідно підключити до заземлюючого контуру;

- Усі електричні з'єднання повинні бути затягнуті;

- Електричні кабелі, що прокладаються  до фільтрувальної системи необхідно затягнути в захисний рукав (металевий або ПВХ);

- Під дорогою або алеєю кабель необхідно зарити на глибині не менше 1,0 метра, в інших місцях на глибині не менше 0, 6 метра;

- Для проведення будь яких дій в технічній камері необхідно відключити електричне живлення, що подається на фільтрувальну систему;

- В процесі експлуатації технічна камера повинна бути постійно закрита.

- Електроживлення насоса однофазне. Тільки деякі електричні нагрівачі та системи протитечії можуть бути трьохфазні;

- Робота фільтруючої системи й електричного нагрівача води розраховані на середню напругу 220+/-10в або 380+/-10 в, частота мережі 50Гц. Перевищення припустимих відхилень може привести до виходу з ладу електроустаткування;

- Забороняється:  вмикати двигун і прожектор при  незаповненому басейні;

- Необхідно постійно стежити за рівнем води в басейні, щоб забезпечити її надходження в фільтрувальні стакани і наповнення насосу-помпи;

- Необхідно стежити за справністю устаткування фільтрувальної системи, електромереж і заземлення.

6. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАСЕЙНУ З  ФІЛЬТРУВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

ВАН 1224

Вашій увазі пропонується високоефективне, надійне і зручне в обслуговуванні устаткування для фільтрації і підігріву води. Автоматизоване керування забезпечує високий рівень очищення води й економічний режим роботи. Рівень фільтрації забезпечується за допомогою фільтруючих кишень від 5 до 15 мкн.

Для того, щоб вода відповідала санітарним нормам, та була завжди прозорою і чистою, а устаткування справним  необхідно строго дотримувати наступних правил:

- Стежити за рівнем води в басейні, вчасно доливати воду. Рівень води в басейні повинний бути нижче 20-30мм від верхнього краю скимера. (Скимер – це пристрій для забору води у фільтруючій системі.)

- Забороняється: експлуатація  фільтруючої системи і нагрівача при рівні води в басейні нижче встановленої норми;

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: використання пилососу, якщо фільтруючі кишені не очищенні, це може призвести  до виходу з ладу фільтрувальної системи!!!

Не допускається попадання води в технічну камеру де встановлені двигун і електричний нагрівач фільтруючої системи;

- Необхідно проводити регулярний контроль стану води за допомогою тесту, не рідше одного разу на тиждень.  Доводити склад води до встановленої норми, використовуючи  відповідні препарати (дивитися інструкцію з догляду за водою).

- Не залишати фільтрувальну систему у воді в зимовий період (зливати воду з басейну на рівень нижче 15-20см від низу фільтра) та зливати воду на зиму, якщо фільтр залишається в басейні (найліпше виймати устаткування з басейну та зв зимовий період зберігати в приміщені).

Увага! (при наявності) Експлуатація басейну та електричного нагрівача чи теплообмінного блоку дозволяється лише при чистій воді і дотриманні наступних установлених норм по стану води в басейні:

1. Рівень  Рн – від 6,9 до 7,7

2. Активний хлор – від 0,4 до 1,7 мг/л

3. Комбінований хлор – максимум 0,6 мг/л

4.Температурний режим експлуатації фільтрувальної системи між 5 -  45(С.

5.Температура теплоносія для теплообмінного блоку не від 60 до 90(С

Не дотримання даних вимог приводить до виходу з ладу нагрівачів.

Очистка фільтруючих кишень проводиться 3-4 рази на місяць, а якщо забруднення більш інтенсивне то 1-2 рази на тиждень, під струменем проточної води за допомогою м'якої щітки. Чистка виконується з внутрішньої і зовнішньої частини фільтруючих кишень.

В початковий період запуску басейну, коли підвищена забрудненість води, очистка фільтруючого кишені робити щодня.

Несвоєчасне очищення фільтруючих кишень може призвести до перегріву насосу-помпи фільтруючої системи і виходу з ладу. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ ПОСТАЧАЛЬНИК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСПРАВНІСТЬ НЕ НЕСЕ!

З появою нальоту на дні і стінках басейну необхідно їх видалити за допомогою бортової  чи донної щітки і водяного пилососу.

Час роботи фільтруючої системи повинний забезпечувати фільтрацію мінімум двох обсягів води, що знаходиться в басейні протягом 24 годин;

Обсяг води …....…………............................................... м. куб

Мінімальний час фільтрації в добу ..………………… годин

Для довгострокової експлуатації фільтруючої системи і нагрівача необхідно, щоб безупинна робота двигуна на перевищувала  4 годин,

з наступним відключенням для відпочинку та охолодження двигуна.

Повторне включення через 1 годину.

Не допускати перегріву двигуна, На двигуні встановлений термозапобіжник, який спрацьовує при перегріві двигуна. Для повторного запуску двигуна необхідно дочекатись його охолодження і натиснути кнопку запуску (у верхній частині корпусу двигуна).

Не залишайте дітей у басейні без догляду дорослих.

Забороняється: купатися в басейні попередньо не змив із себе піт, бруд, мило і шампунь, а також не допускати попадання сторонніх рідин у воду: олій, жирів і т.д.

Наливати воду в басейн та доливати,  необхідно з стаціонарних свердловин або колодязів та центральних мереж водопостачання.

У зимовий період необхідно проводити консервацію басейну і фільтруючої системи згідно норм і правил заводу-виробника.

Не дотримання даних правил обов'язково приведе до погіршення стану води і можливому виходу устаткування з ладу.

Претензії до підприємства-постачальника по якості води й ефективності роботи фільтруючої системи й устаткування, зв'язані з порушенням правил даної інструкції

НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

БАЖАЄМО ВАМ ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ І НАСОЛОДИ У ВАШОМУ БАСЕЙНІ!!!

7. ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВАН 1224

А. ВЕСНЯНИЙ ЗАПУСК

1) Загальна перевірка.

- Перевірте загальний стан вашої фільтруючої системи;

- Перевірте стан пневмокнопки включення протитечії (при наявності);

- Перевірте стан кошиків скимера;

- Перевірте робочий стан прожекторів і їх кабелів;

- Перевірте тримач фільтруючих кишень і фільтруючі кишені;

- Виконайте загальне очищення. Перед повним наповненням водою очистіть  басейн від нальоту, використовуючи при цьому спеціально передбачений очисник.

2) Установка фільтруючої системи (якщо вона була вийнята на зиму).

- Намагайтеся не подряпати фільтруючою системою борт басейну;

- Встановить її в місці розміщення на борту, вона поступово зануриться у воду і ляже на опорні точки (якщо вода в басейні залита).

3) Установка насосу-помпи.

- Розмістіть насос у технічній камері. Труби не дадуть йому стати неправильно;

- З'єднаєте труби і ретельно затягніть манжети;

- Заповніть труби та насос-помпу водою через отвір викрутивши пробку, а потім ї закрутивши;

- Перевірте стан кабелів;

- Підключіть провід насоса до таймеру. Упевніться в тім, що підключено заземлення.

4) Перевірка фільтруючих кишень з активною мембраною.

- Перевірте ущільнююче кільце і встановіть його в кишеню;

- Перевірте їхній стан;

- Встановіть кошики для початкової фільтрації.

5) Панель електроконтролю. (при наявності)

- Встановіть запобіжники в положення "ВКЛ";

- Встановіть диференціальний пристрій у положення "ВКЛ";

- Встановіть програмувальний таймер на правильний час;

- Поверніть вимикач фільтрації в положення "РУЧНИЙ".

6) Перевірка електроживлення прожекторів.

- Включіть в положення "ВКЛ".

7) Загальний запуск.

УВАГА: РІВЕНЬ ВОДИ ПОВИНЕН ЗАКРИВАТИ СКИМЕР МІНІМУМ НА 3/4.

- Перевірте всі сполучні деталі і манжети (затягніть, перевірте стан гуми).

Б. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ФІЛЬТРУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ "У СЕЗОН".

1) Чищення фільтруючих кишень.

- Періодичність очищення залежить від:

  - як часто ви користуєтеся вашим  басейном;

  - який ступінь забруднення (наприклад мікроводоростями);

  - який стан води на рН та ХЛОР;

- Звичайного промивання раз на тиждень за допомогою садового шланга та щітки або автоматичною мийкою високого тиску - досить;

2) Настроювання форсунок викиду води.

- При роботі в режимі фільтрації переконаєтеся у тому, що форсунки повернуті правильно, і що на поверхні води задовільний рух в кільцевому режимі.

3) Водний пилосос.

- Включіть фільтр в ручний режим фільтрації;

- Наповніть шланг пилососу водою, занурюючи його в воду. Ця операція повинна виконуватися після того як щітка встановлена на телескопічну штангу, приєднана до шлангу та опущена на дно басейну;

- Закрийте один фільтруючий карман тарілкою без отвору, а другий з отвором. В отвір вставте верхній кінець шлангу, так щоб з нього не вилилась вода, для цього закрийте кінець шлангу ладошкою, після наповнення водою, та піднесіть до отвору і вставте в отвір;

- Пилососити в манері стрижки газонів, послідовно по всій поверхні дна басейну, після цього пройтись по стінах.

7) Програмування таймера.

- Правило номер один: чим більше ви фільтруєте, тим дешевше вам обходиться утримування басейну;
Ніколи не скорочуйте час фільтрації;

- Зручна формула: Час фільтрації = температура води розділена на три
(наприклад: Температури води 24° С = 8 годин фільтрування на добу).

В. ПІДГОТОВКА ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗИМИ.

УВАГА: Ваш басейн повинен бути законсервований на зиму якнайпізніше, а весняний запуск повинен відбутися якомога раніше.

1) Очищення басейну перед зимовкою.

- Почиститит ватерлінію;

- Пилососити басейн.

2) Зниження рівня води в басейні.

- Злийте воду на площадку з ухилом за допомогою дренажного пристрою чи погружного насосу;

- Викачайте воду в басейні на 15-20 см нижче від низу фільтрувальної системи ( якщо фільтр залишається зимувати в басейні);

- Викачайте воду в басейні на 60 см нижче від борту, якщо фільтр виймається.

3) Консервація фільтруючої системи на зиму.

- Виключіть автомат живлення фільтрувальної системи;

- Відкрийте технічну камеру;

- Від`єднайте таймер та вилку насосу;

- Відкрийте сполучну коробку, щоб від`єднати живлення фільтрувальної системи;

- Видаліть насос, злийте з його воду, зберігайте його в сухому місці осторонь від  хлорних продуктів.;

- За час зимівлі 2-3 рази прокрутіть турбіни вручну;

- Видаліть фільтруючі кишені, промийте, висушіть і залишіть зберігатися в сухому місці;

- Витягніть фільтрувальну систему з басейну, краще зберігати в закритому приміщенні або під навісом.

4) Підготовка на зиму басейну.

- В лийте в залишену воду спеціальний розчин для „зимовки” в кількості зазначеній в інструкції, становіть буйки;

- Накрийте басейн зимовим покриттям, бажано непрозорим.

8. ДОГЛЯД ЗА ВОДОЮ

- ГОЛОВНЕ: РІВЕНЬ ІОНІВ ВОДНЮ (рН) У ВОДІ.

Збалансований рН означає:

- Комфорт для очей (очі не дратуються);

- Оптимальну достатність засобів по догляду за водою і, як результат, значну економію;

Увага!

- рівень рН є вищим пріоритетом, незалежно від того, який  дезинфікуючий  продукт ви використовуєте;

- успіх або неуспіх вашого піклування за водою в басейні автоматично залежить від рівня рН води.

Що ви маєте знати:

- Рівень рН відбиває кислотність і лужність води;

- Рівень рН може змінюватися від 0 до 14;

- Нейтральний рівень рН дорівнює 7.0;

- Нижче цього рівня вода містить надлишок водневих іонів, рН є кислотним: жовтіє в перевірочній пробірці тесту;

- Вище цього рівня вода має недолік водневих іонів, рН є лужним: у перевірочній пробірці набуває темно-фіолетового кольору.

Два приклади:

рН занадто високий:

- мутна вода;

- засоби піклування за водою неефективні;

- дороге піклування за водою;

- ризик вапняного осаду;

- дратування очей і шкіри.

рН занадто низький:

- корозія металевих частин двигуна;

- спрацювання сальників та частин тертя двигуна;

- агресивна вода в басейні;

- дратування очей і шкіри жорсткою водою.

Ідеальний варіант:

- Рівень рН між 7.2 і 7.6;

- Комфортабельний басейн - кристально чиста вода;

- Економічний басейн - легкість піклування за водою.

Рішення:

- Використовуючи наш тестовий набір (аптечку), перевіряйте рН один раз на тиждень:

- якщо рівень вище 7.6, додайте рН -;

- якщо рівень нижче 7.2, додайте рН +.

Для підвищення рН (рН+) на 0.1, додайте 1 кг на 100м3 (згідно інструкції);

Для зниження рН (рН-) на 0.1, додайте 1 кг на 100м3 (згідно інструкції).

Вливайте в 2 заходи і перевіряйте в проміжку між додаваннями.

ПРИКЛАД:

Басейн 50м3 => 7.8 рН

Щоб понизити рН до 7.4 = 0.4 на 100м3 = 4кг рН-

50м3 = 2 кг рН-

УВАГА: Ми рекомендуємо змінювати пляшки з реактивами для тесту щорічно і зберігати їх удалині від сонячного світла. У деяких  наборах рідкі реактиви замінені на реактиви в таблетках.

- БОРОТЬБА З ВОДОРОСТЯМИ.

Розмноження мікроводоростей, рослин з високим рівнем відтворення, повинне бути зупинено. У багатьох випадках зазначеної кількості хлору буває недостатньо, оскільки у водоростей виробляється імунітет.

Необхідно виконати наступні дії:

А - Щотижня очищати дно та стіни басейну пилососом, для того, щоб зупинити утворення скупчень водоростей;

В - Регулярно використовувати альгіцид в пропорціях, що зазначені в інструкціях по догляду.

УВАГА: Дотримання часу фільтрації, підтримка чистоти фільтрів, підтримка чистоти території навколо басейну - усе це грає основну роль у боротьбі з водоростями.

3.ДЕЗІНФЕКЦІЯ / ОКИСЛЮВАННЯ.

3 види дезінфекції:

А) ТІЛЬКИ ПРОДУКТИ ЗІ ЗМІСТОМ ХЛОРУ:

Шокове хлорування на регулярній основі:

- Шок-хлор у вигляді гранул або таблеток по 20 грам;

- Дозування: 10 РРМ (10г/м3);

- Функція: постійна дезінфекція;

- Для ефективності варто проводити ввечері.

Підтримка: Тривале хлорування:

- Тривалий хлор у таблетках 200г;

- Повинний завжди знаходитися в скимері. Для захищення поверхонь двигуна від високої дози хлору, рекомендується тривалий хлор у таблетках 200 грам, класти в плаваючі дозатори які знаходяться в воді басейну;

- Дозування за рекомендаціями залежно від об’єму води в басейні;

- Функція: підтримка задовільного рівня вільного хлору (між 0.5 і 1.5 РРМ).

Що ви повинні знати про цей вид догляду:

- Частий шоковий догляд і передозування можуть призвести до помутніння  води, концентрації мінеральних солей і стабілізуючих хлор речовин;

- Бактерії звикають до хлору - шоковий догляд перешкоджає цьому.

ПОРАДА: Зразок води на пробу беріть завжди на 10см нижче рівня водної поверхні (концентрація хлору на поверхні не є показником).

Б) БЕЗХЛОРНІ ПРОДУКТИ:

Двокомпонентний догляд:

- КЛЕР (CLAR) - банку 3л - РНМВ => Дезінфекція;

- ФЛЕШ ( FLASH) - банку 5л - Перекис водню => Проти водоростей і бактерій.

Що ви повинні знати про цей вид догляду:

- Вода в басейні не повинна містити хлор => використовуйте СТОП ХЛОР;

- Будьте обережні при використанні ФЛЕШ, він знебарвлює й обпалює.

Ніколи не перевищуйте дозування КЛЕР;

- фільтр і ватерлінія згущаються (коагулюють).

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ ВИД ДОГЛЯДУ ПРИ ЖОРСТКІЙ ВОДІ!

В) КОМБІНОВАНИЙ ДОГЛЯД.

ІДЕАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ВОДИ.

Двокомпонентний догляд:

- ФЛЭШ  - перекис водню при 130V => проти водорості і бактерій;

- Хлор тривалої дії в таблетках 200м => дезінфекція.

Що ви повинні знати про цей вид доголяду:

- Будьте обережні при використанні ФЛЕШ  - він знебарвлює й обпалює;

- Показання хлору можуть бути неточними при використанні ФЛЕШ.

РІЗНІ ПРОБЛЕМИ, ЇХНІ ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

ЗЕЛЕНУВАТА ВОДА (ВОДОРОСТІ)

ПРИЧИНИ:

- Рівень рН занадто високий;

- Недостатньо засобів догляду за водою;

- Недостатній час фільтрації води;

- Літнє захисне покриття постійне на басейні.

ШЛЯХИ УСУНЕННЯ:

- Окисліть, понизивши рН до 6.8/7.0;

- Шокове хлорування води;

- Безперервна фільтрація води доти, поки стан води не повернеться в норму;

- Промивайте фільтруючі кармани двічі на день;

- Максимальне провітрювання: зніміть пузиркове покриття.

ДУЖЕ ЗЕЛЕНА ВОДА

ПРИЧИНИ

- Ті ж, що й зазначенні вище, але на додаток:

- Тривала відсутність власника;

- Неправельний зимовий догляд.

ШЛЯХИ УСУНЕННЯ:

На додаток до повного дренажу, злиття води в басейні, ми пропонуємо  рішення:

- Флокуляційне очищення.

УВАГА:

- Грозова погода сприяє росту водорості.

- Скупчення водоростей можуть налипати на стіни та дно басейну і під   копінговий камінь. Тому вони повинні бути зчищені щіткою.

МУТНА ВОДА

| ПРИЧИНИ | ШЛЯХИ УСУНЕННЯ |
| --- | --- |
| Надлишок хлору з занадто високим рівнем рН; мінеральні солі в зваженому стані. | Окисліть, довівши рівень рН нижче 7,0 Проведіть невпинну фільтрацію. - Промивайте фільтри двічі в день. |
| Надлишок хлору + надлишок альгицида = біляста вода. | Злийте наполовину воду в басейні. Відрегулюйте рН до 7.2; Проведіть безперервну фільтрацію; - Промивайте фільтри двічі в день. |
| Дуже жорстка вода з занадто високим рівнем рН = випадання осаду + ризик вапняного нальоту | Понизьте рН до 7,0 і підтримуйте на цьому рівні. |
| Вода перенасичена мінеральними солями і мікроорганізмами. Вода перенасичена ціановою кислотою(стабілізатор хлору) у результаті: передозування хлорування; занадто часте шокове хлорування; недостатнє відновлення води. | Ці випадки вимагають злити воду в басейні на 4/5 і наповнити свіжою водою або використовувати велику фільтруючу кишеню. |

ДОГЛЯД ЗА ВОДОЮ

1. ВОДА В БАСЕЙНІ ПАХНЕ ХЛОРОМ:

Якщо вода в басейні пахне хлором і дратує очі, це означає наявність незадовільного хлору (хлорамінів). Хлораміни є результатом впливу гіпохлоридних кислот на органічні речовини (сильний запах зв'язаний з тим, що хлорні гази знаходяться у фазі випару). Рекомендація: Постійна фільтрація, тимчасово не використовувати шок хлор.

2. РІВЕНЬ рН ВИЩЕ 7.6:

Хлорні продукти будуть утрачати свою ефективність. Вода може стати лужною і тому виникає ризик випадання вапняного осаду.

У жорсткій воді понизьте рН до 7,0.

3. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДИ: ВАЖЛИВО:

Для зменшення концентрації хлорамінів, мінеральних солей, що стабілізують речовини і т.д., принаймні раз у рік необхідне відновлення обсягу води на 1/2. При нормальних обставинах досить консервації вашого басейну наприкінці сезону (зниження рівня води на 1/2). Ці правила дійсні для басейнів усередині приміщення.

4. ЕКОНОМІЧНА ФІЛЬТРАЦІЯ.

Чим більше ви фільтруєте, тим менше витрати.

- Циркулююча вода (потік) гарніше;

- Стояча вода (ставок) зеленіє.

5. ФІЛЬТРАЦІЯ ВДЕНЬ І ВНОЧІ.

Бережіть свій гаманець і фільтруйте протягом дня, коли відбувається процес фотосинтезу. Уночі водорості "сплять" і знаходяться в неактивному стані.

6. У ВИПАДКУ ДОВГОЇ ВІДСУТНОСТІ ПЕРЕВІРТЕ:

- Енергоживлення вашої фільтрації (можливо необхідно переустановити таймер);

- робочий стан ваших фільтрів;

- Рівень рН у воді;

- Вміст хлору;

- Не покривайте басейн.

7. НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ.

Уникайте наповнення басейну водою з озера або ставка, оскільки вона містить речовини, що ви навряд чи хочете знайти у вашому басейні.

8. ВИСНОВОК.

- Догляд за водою заслуговує більшого, ніж ці кілька сторінок;

- Спеціальна технічна документація у вашому розпорядженні;

- Ніколи не змішуйте хімічні продукти, не маючи повних
знань про їхню наступну реакцію.

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ !!!!